Załącznik nr 1 do specyfikacji ZP.271.2.2021

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Okotarowanie sceny w Sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa.

- W ramach zakresu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do:

- okotarowania sceny Sali widowiskowej Koronka wraz z montażem;

- wykonania mechanizmu przedniej kurtyny rozsuwanej wraz z montażem;

- wykonania mechanizmu tylnej kurtyny rozsuwanej wraz z montażem;

- Miejsce realizacji zamówienia: Sala widowiskowa Koronka, ul. Rynek 2, 38-350 Bobowa;

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Uszycie okotarowania sceny z materiału własnego Wykonawcy (posiadającego atesty, o gramaturze ok. 400 g/m2 +/- 30 g/m2, impregnowanego przeciwogniowo) wraz z elementami do montażu w Sali widowiskowej Koronka Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa;

| Lp. | Nazwa | Szer. (m) | Wys. (m) | Ilość (szt.) | Opis: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kurtyna główna | 7,80 | 3,40 | 1 | Kurtyna sceniczna rozsuwana dwustronnie na pół, napęd elektryczny z dostępem bezpośrednim oraz z pilota radiowego. Wyposażona w prowadnice, wózki łożyskowane, linki, łączniki, troki do zawieszania, obciążniki. Kurtyna wykonana z pluszu dekoracyjnego o gramaturze ok. 400 g/m2 z atestem trudnopalności, w kolorze wg palety producenta (uprzednio wybranym przez Zamawiającego), drapowanie 60% |
| 2. | Kurtyna horyzontalna | 8,00 | 3,40 | 1 | Kurtyna sceniczna horyzontalna, rozsuwana. Kurtyna wykonana z pluszu dekoracyjnego o gramaturze ok. 400 g/m2 z atestem trudnopalności, w kolorze wg palety producenta (uprzednio wybranym przez Zamawiającego), drapowanie 60% |
| 3. | Kulisy boczne | 1,35 | 3,40 | 6 | Kulisy boczne z napędem ręcznym, wykonane z pluszu dekoracyjnego o gramaturze ok. 400 g/m2 z atestem trudnopalności, w kolorze wg palety producenta (uprzednio wybranym przez Zamawiającego), drapowanie 0% |
| 4. | Paludament | 5,40 | 0,50 | 1 | Paludamenty sceniczne wykonane z pluszu dekoracyjnego o gramaturze ok. 400 g/m2 z atestem trudnopalności, w kolorze wg palety producenta (uprzednio wybranym przez Zamawiającego), drapowanie 60 % |

# UWAGA!: Zamawiający informuje, że z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia, złożenie oferty musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia. Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia: Sala widowiskowa, Rynek 2, 38-350 Bobowa na dzień: 23.11.2021 r. godz. 10:00